## Slide 1
Rafael Gómez García
Notes: Presentarse

## Slide 2: Índice
Introducción
Objetivos del proyecto
Arquitectura
Características
  Funciones
  Ejecutores
  Interacción hombre-maquina
Dispositivos
Demostraciones
Dedicación
Mejoras
Conclusiones
Preguntas
Notes: Pásala muy rápido pero habla de como vamos a estructurarla, tienes 30 según para hacerlo. (definiciones, características, demostraciones, conclusión y turno de preguntas)

## Slide 3: Introducción: ¿Qué es IntelliRoom?
Proyecto domótica de confort y seguridad
Confort
  Control de iluminación.
  Automatización de dispositivos.
  Gestión multimedia
  Control mediante voz.
Seguridad
  Detección de presencia.
  Detección de movimiento.
  Capturas.
Notes: Confort:
  Control de iluminación: seleccionar ambientes de iluminación en cada habitación (colores, intensidades de luz, tiempo de degradación)
  Automatización de punto de luz: control del encendido y apagado de luces y de electrodomésticos (ambientadores, ventiladores, calefactores)
  Gestión multimedia: reproducción de archivos multimedia, control sobre ellos, información sobre ellos
  Control mediante voz: será posible controlar la vivienda no solo a partir de dispositivos típicos de entrada y salida como pueden ser ratón teclado y monitor, sino con nuestra voz
Seguridad
  Detector de presencia (u otros objetos, depende del XML)
  Detección de movimiento
  Capturas de la casa

## Slide 4: Objetivos del proyecto
Obtener conocimientos de electrónica general.
Tratamiento de sonido e imagen.
SAPI
WMP
Implementar en una nueva plataforma de desarrollo.
Notes: Implementar en nueva plataforma de desarrollo: patrones de diseño, arquitectura modular compleja,
Obtener conocimientos de electrónica general: componentes microcontroladores PIC y Arduino
Tratamiento de sonido (reproducción multimedia, reconocimiento de la voz, sintetización) e imagen.

## Slide 5: Arquitectura IntelliRoom
Estructura Software 3 capas:
  Presentación
  Lógica de negocio
    IntelliRoom
    Módulos
  Datos
Estructura Hardware
  Periféricos conectados
  al ordenador principal
  En caso de dispositivos
  conexión con Arduino

## Slide 6: Características: funciones
Títulos
Discos
Autores
Géneros
ID3
Notes: Tenemos 108 funciones. La mayoría de ellas están divididas en módulos que categorizan las funciones. Se pueden categorizar las siguientes funciones:
Reproducción multimedia:
  Carga de música filtrada por “títulos, discos, autores, géneros”
  Control de la reproducción y volumen
  Información de la canción en reproducción, de la lista en reproducción o de la medioteca completa (la información es: títulos, autores, discos, géneros, duración)
Procesamiento de imágenes o visión computerizada:
  detección de luminosidad
  detector de movimiento
  detección de rostros (o cualquier otra cosa que pueda ser entrenada en XML)
Información climatológica:
  Temperatura: en celcius o farenheit
  Condición meteorológica: lluvioso, nuboso
  Velocidad y dirección del viento:
  También humedad.

## Slide 7: Características: funciones
Patrones
Notes: Control de iluminación:
  Apagado y encendido de luces
  Paleta de colores completa: rojo, azul, amarillo, naranja…. Hasta 16 millones de colores (según posibilidades hardware)
  Patrones de iluminación: cambios de degradación, cambios aleatorios.
Control de dispositivos eléctricos del hogar;
  Encendido y apagado de los dispositivos (también es posible hacer encendidos colectivos previa configuración)
  Conexión de fuentes de frio
  Calor
Miscelánea:
  Opciones de calendario
  Información de sucesos en el tiempo
  Multilenguaje parcial
    Soporta:
      Gramática multilenguaje
      Configuraciones de directorios y peticiones HTTP
    No soporta:
      sintetización en varios idiomas
      GUI / Consola multilenguaje
Al final de esta transparencia contar que, aunque estas funciones son muy interesantes y solamente el control de ellas mediante un ordenador puede dar mucha comodidad, estas, podrían mejorar de manera exponencial si se les añadiera cierta inteligencia (incluida en IntelliRoom)

## Slide 8: Características: activadores
Programador
Gestor de eventos
Temas predefinidos
Alarmas
Luz temporizada
Otros sistemas
Control de iluminación
Climatización
Ahorro energético
Seguridad
Estudio
Relax
Notes: Hablaremos sobre los activadores y los definiremos (son sistemas que ejecutan comandos, explicados anteriormente). Hay tres tipos:
Programador:
  Alarma: se podrían configurar sistemas de alarma al gusto (encender luces, música y parada por voz por introducción de algún comando en la consola)
  Luces en el porche de 22 a 2 de la mañana
  Otros sistemas: sistema anti mosquitos, ambientador
Gestor de eventos
  Controlar la cantidad de luz de habitaciones
Temas predefinidos o configuraciones (como esta en la documentación)
En otros sistemas comentar: sistema ambientador o sistema anti mosquitos
------
Gestor de eventos con las siguientes características
finishImageProcess: Invocado cuando el procesamiento de imagen termina, incluye además el resultado completo de su análisis.
lowIluminanceEvent: Evento configurable que es invocado cuando la iluminación de la habitación es menor que la configurada. Además, devuelve la iluminación de la misma.
highIluminanceEvent: Análogo a lowIluminanceEvent pero para valores de iluminación por encima del configurado.
movementDetected: Invocado cuando se ha detectado movimiento en la habitación.
peopleDetected: Invocado cuando se ha detectado la presencia de una persona.
newMessage: Invocado cuando hay un nuevo mensaje interno en el sistema, incluye el mensaje.
speechRecognizer: Invocado cuando el reconocedor de voz reconoce algo en gramática.
temperatureMaxEvent: Evento configurable que es invocado cuando la temperatura es superior a la configurada, incluye la temperatura actual en centígrados.

## Slide 9: Características: hombre-máquina
RAH
TTS
Gramática
ABC
Notes: Dos formas de comunicación implementadas:
Mediantes formas clásicas: periféricos de entrada y salida (teclado raton y monitor)
Lenguajes de comando que interpreta IntelliRoom
Dos implementaciones: consola y windows forms
Mediante comunicación de voz:
Reconocimiento de voz (en múltiples idiomas)
Sintetización de la voz humana
Gramática 100% configurable mediante XML, es posible la carga en arbol, añadir y eliminar trozos de gramatica en tiempo de ejecucion

## Slide 10: Ejemplo de funciones avanzadas
Modo dormir:
AddConfiguration dormir Mute
AddConfiguration dormir DeleteAllGrammar
AddConfiguration dormir AddTask_LoadAllMedia_480
AddConfiguration dormir AddTask_MaximumVolume_480
AddConfiguration dormir AddTask_TurnOnLight_480
Ahorrar electricidad eléctrica de 22 a 2:
Ejecutar una configuración a las 22:00 que tenga lo siguiente:
AddAction movementDetected TurnOnLight|AddTask_TurnOffLight_5
AddTask DeleteAllActions 240
Notes:   8 horas en completo silencio, despiértame con música alta y luces, para apagar es necesario levantarme y teclear un comando
  Para ejecutarla: ExecuteConfiguration dormir
  Para cancelar la alarma: DefaultSettings

## Slide 11: Dispositivos de IntelliRoom
Control de dispositivos:
Control de iluminación:
Notes: Aquí hablo de los dispositivos: el control de dispositivos e iluminacion

## Slide 12: Puntos fuertes de IntelliRoom
Gratuito
Open-hardware
  Arduino, códigos y circuiterías.
Arquitectura modular
No requiere de ningún dispositivo adicional
  RAH, funciones multimedia, clima, imagen
Notes: Gratuito frente a otros sistemas domóticos como Alhena, que aunque es superior en características y presentación, tiene casi las mismas funciones (implementa X-10) y cuesta su versión de voz por 106 euros
Open hardware: todos los esquemas están publicados en la documentación y funcionan con Arduino.
Arquitectura modular: es posible añadir nuevas funciones de manera relativamente sencilla.

## Slide 13
DEMOSTRACIÓN
Notes: Video y prueba en vivo (si da tiempo)

## Slide 14: Dedicación
Chart: 
| Desarrollo | Documentación | Electronica | Investigación
Horas | 255 | 140 | 100 | 93
Notes: Desarrollo 255
Documentación 140
Electrónica 100
Investigación 93

## Slide 15: Futuras mejoras
Compatibilidad con X-10
Soporte multilenguaje 100%
Cargador de módulos dinámicos
Notes: Compatibilidad con otros sistemas domoticos
Multilenguaje en interfaz, mensajes internos y sintetizador
Posibilidad de cargar nuevos en tiempo de ejecucion

## Slide 16: Conclusiones
Conocimientos de electrónica
Arquitectura modular
Planificaciones

## Slide 17
¿…?
¿Preguntas?

## Slide 18
GRACIAS 
¡Y FELIZ VERANO!